## Slide 1
MainBoard
电源管理模块
3.7V聚合物锂电池
无线充电模块
无线充电线圈
磁吸母座
磁吸公座
开
关
Type-C
A
B
1
2
3
a
b
GND
GND
+ —
+
—
+
说明：（A与Type-C电源线相连）
1.我在MainBoard上将5V供电线断开，变成A、B两点，短接A、B两点时，可用于Type-C直接供电。
2.当开关处于a位置时，A与B导通，处于Type-C供电模式，此时也可烧录程序。
3.当开关处于b位置时，C与B导通，此时处于电池供电模式。
4.将无线充电线圈放置在充电座上时，开关处于a位置，便可放心给电池充电，此时仍可用Type-C直接供电。
C

## Slide 2
A
B
B
A
说明：
1.A与Type-C电源线相连，
A与B接通，插上电源，
板子上电。
2.两处短接效果一样，
任选一处短接A、B就可以。

## Slide 3
说明：
此处为我选用的无线充电
模块及电源管理模块，
仅供参考。